DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar  regulu  (EU) nr. 1907/2006  un  (EL) 453/2010

1.Sadaļā vielas/maisījums/uzņēmums/  dienesti

  - Produkta nosaukums

Van Der Degreaser II

  - Vielas vai maisījuma pielietojums un piesardzība

Stipras koncentrācijas putojošš automašīnas virsbūves mazgāšanas līdzeklis.

1.3	Informācija par piegādātāju

SIA CBL

Adrese:			Daugavgrīvas iela 49-k1

Pilsēta un pasta indekss:		Rīga LV-1007

Telefons:			+371 20223336

## e-mail				andrejs@carbrite.lv

  - Telefona numurs ārkārtas dienestam: 112 	Toksikoloģijas centra ārkārtas tel. 67042473

2. Bīstamība

2.1	Vielu vai maisījumu klasifikācija

Klasifikācija saskaņā ar regulu  EU nr. 1272/2008[CLP]

Attiecības/ simboli:

C kodīgs

R35 Rada smagus apdegumus.

Oht, Skin Corr. 1A, Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Fzikālā un ķīmiski kaitīgā ietekme uz cilvēka veselību un vidi: nav citu apdraudējumu.

2.2 Etiķetes elementi

Satur: Nātrija hodroksīdu7,6%

Uzmanību: Brīdinājums

Briesmas:

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus

Drošības prasību apzīmējumi:

P260 Izvairīties ieelpot / tvaikus / gāzi / miglu / izgarojumus / smidzinājumu.

P264 Pēc apstrādes rūpīgi nomazgājiet

P280 Valkājiet aizsargcimdus / aizsargapģērbu / acu aizsargus /.

P301 + P330 + P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu.

P303 + P361 + Uz ādas (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni / dušā.

P304 + P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot

P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi  skalot ar ūdeni vairākas minutes, ja ir  izņemt kontaktlēcas, ja tie tiek izmantotas  un turpināt skalot.

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P321 Īpaša medicīniskā palīdzība (skat ... uz šīs etiķetes

P363 piesārņoto apģērbu pirms atkārtotas lietošanas.

P405 Glabāt slēgtā veidā

P501 Saturs / konteiners saskaņā ar noteikumiem.

Īpaši noteikumi: Neviens

2.3. Citi riski

VPvB: Neviens - PBT vielas: Neviens

Citi apdraudējumi: nav

SADAĻA 3. SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

3.1. Vielas: nav pieejams

3.2. maisījumi

T Bīstamās sastāvdaļas EK Direktīvu 67/548 un CLP regulu un atbilst klasifikācija:7% - 10% etilēndiamīntetraetiķskābes skābes, tetranātrija sāls

CAS: 64-02-8 EK: 200-573-9

Xn, Xi; R22-38-41

3,1 / 4 / kaitīgs norijot. 4 H302

3.2 / 2 kairina ādu. 2 H315

3.3 / 1 bojā acis. 1 H318

7% - 10% nātrija hidroksīds

67/548 / EMU: 011-002-00-6 CAS: 1310-73-2 EU: 215-185-5

C; R35

  - / 1A kairina ādu. 1A H314

5% - 7% difosfonskābes nātrija sāls no hidroksilgrupas

CAS: 3794-83-0 EÜ: 223-267-7

Xi; R36

3.3 / 2 kairina acis. 2 H319

1% - 3% etoksilēts Coccoammina

CAS: 61791-14-8

Xn, Xi; R22-36

3,1 / 4 / orāli akūti kaitīgs . 4 H302

3.3 / 2 kairina acis. 2 H319

1% - 3% decilgrupas / octyl glikozes

CAS: 68515-73-1 EÜ: 500-220-1

Xi; R41

  - / 1 kairina acis. 1 H318

4. IEDAĻA 	PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1Apraksts

Pēc saskares ar ādu: Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu. Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un mazgāt ar  ziepēm visas ķermeņa daļas, kas nonāk saskarē ar produktu un  arī tās ķermeņa daļas, kas tiek turētas aizdomās par saskari ar produktu.

Meklēt medicīnisko palīdzību. Rūpīgi nomazgājiet ķermeni (duša vai vanna).

Saskare ar acīm: skalot ar ūdeni pietiekami ilgu laiku, saglabājot atvērtus

plakstiņus, tad konsultēties ar acu ārstu. Aizsargāt neievainoto aci skalošanas brīdī .

Norijot: Neizraisīt vemšanu. Griezties pēc medicīniskas palīdzības.

Ieelpošana: Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme akūta un aizkavēta: Nekas nav zināms.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi:

Gadījumā, ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties jākonsultējas ar ārstu (ja iespējams, parādiet norādījumus par lietošanu vai drošības datu lapas).

5. SADAĻA UGUNSDROŠĪBA

5.1 Ugunsdzēsības

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: Ūdens

Oglekļa dioksīds (CO2).

Ugunsdzēšanas līdzekļi, kurus nedrīkst lietot drošības apsvērumu dēļ: Neviens

5.2 Īpaša bīstamība, ko rada vielas vai maisījuma izgarojumi. Degšana izraisa  biezus dūmus.

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem: Izmantot piemērotu gāzmasku.

Savākt atsevišķi piesārņoto ūdeni. To nedrīkst izliet kanalizācijā.

6.	DROŠĪBAS PASĀKUMI NELAIMES GADĪJUMĀ

6.1 	Individuālā aizsardzība: Izmantot piemērotus aizsardzības līdzekļus-aizsargbrilles un gumijas cimdus.

6.2	Apkārtējās vides aizsardzība: -

Piesārņojuma novēršana un attīrīšanas metodes: Koncentrāta savākšanai izmantot skaidas, kūdru vai jebkuru citu materiālu, kas uzsūc mitrumu.

6.4	Cita nepieciešamā informācija:  -

6.4 Cita nepieciešamā informācija: Skatīt sadaļas 8 un 13

7. SADAĻA LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA

  - Drošības pasākumi lietojot vielu: Izvairīties no produkta nokļūšanas uz ādas vai          acīs.

  - Drošības pasākumi uzglabājot: Glabāt temperatūrā no  0-20° sausās

ventilējamās telpās.

8. SADAĻA RISKA KONTROLE / PERSONĀLA AIZSARDZĪBA

8.1	Kontroles parametri

Etilēndiamīntetraetiķskābes skābes, tetrasodium sāls - Index: NA, CAS: 64-02-8, EK Nr: 200-573-9

TLV TWA: nenoteikts

LKP TLV: (nātrija) 2 mg / m3

Nātrija hidroksīds - Index: 011-002-00-6, CAS: 1310-73-2 EK Nr .: 215-185-5

LKP TLV: 1.22 ppm C - C 2 mg / m3

Nātrija sāls hidroksietilidēn diphosphonic - Saturs: NA CAS: NA, EK Nr: NA

TLV TWA - TLV VLE VLE Stellera 8H- īss: Nē.

Coccoammina etoksilāts - Index: NA, CAS: 61791-14-8 EK Nr: NA

TLV TWA - TLV VLE VLE Stellera 8H- īss: Nē.

Decilgrupas / octyl - Index: NA, CAS: 68515-73-1 EK Nr: 500-220-1

TLV TWA - TLV VLE VLE Stellera 8H- īss: Nē.

8.2 Iedarbības pārvaldība

Acu aizsardzība: Lietot aizsargbrilles, neizmantojiet kristālisko objektīvu.

Ādas aizsardzība: Valkāt apģērbu, kas nodrošina vispusīgu aizsardzību uz ādas, piemēram. kokvilnas, gumijas, PVC vai Viton.

Roku aizsardzība: Izmantot aizsargcimdus, kas nodrošina vispusīgu aizsardzību, piem. PVC, neoprēna vai gumijas.

Elpošanas ceļu aizsardzība: Nav nepieciešami normālai lietošanai.

Termiskie Apdraudējumi: Neviens

Vides riska pārvaldība: Neviens

9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Izskats un krāsa: brūns šķidrums

Smarža: īpašs, augļu aromāts

Smarža slieksnis: N.A.

PH (1% šķīdums): 12.00 ± 0.15

Kušanas / sasalšanas temperatūra: - 101 ° C

Viršanas punkts un viršanas punkts:> 100 ° C

Solid / gāze no uzliesmojamību: N.A.

Augstākā / zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas: nav datu

Tvaika blīvums n.p.

Flash Point: nav uzliesmojošs

Iztvaikošanas ātrums: n.p.

Tvaika spiediens: n.p.

Relatīvais blīvums: 1.195 ± 0.005 g / cm3

Koeficients (n-oktanols / ūdens): na

Aizdegšanās temperatūra: n.p.

Sadalīšanās: n.p.

Viskozitāte: n.p.

Sprādzienbīstamība: nav

Oksidētājīpašības:

Cita informācija:

Sajaukšanās: N.A.

Lipīdu: N.A.

Vadītspēja: N.A.

Grupas attiecīgās īpašības NA vielas

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

10.1 Reaģētspēja

Stabils normālos apstākļos

10.2 Ķīmiskā stabilitāte:

Stabils normālos apstākļos

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Tas varētu radīt uzliesmojošas gāzes saskarē ar halogenēto organiskām vielām, elementārā metāliem.

10.4. Apstākļi, lai izvairītos no

Stabils normālos apstākļos.

10.5. Nesaderīgi materiāli

neviens

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

NAV

11. Toksikoloģiskā informācija DAĻA

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Nav pieejami par maisījumu toksikoloģiskie dati. Tāpēc koncentrācijas atsevišķu vielu, līdz ar to, lai novērtētu toksisko iedarbību maisījumam.

Toksikoloģijas dati ir norādīts   sāls - Index: NA, CAS: 64-02-8, EK Nr: 200-573-9

Akūta toksicitāte:

Uzņēmība: LD50 (žurkām, orāli)> 1740 mg / kg.

Primārā acu kairinājums (trušiem): kairinošs.

Primārā ādas kairinājuma (trušiem): nopietns risks acīm.

Nātrija sāls hidroksietilidēn diphosphonic - Saturs: NA CAS: NA, EK Nr: NA

Akūta toksicitāte:

Uzņēmība: LD50 (žurkām, orāli)> 2000 mg / kg.

Primārā ādas kairinājuma (trušiem): nav kairinošs.

Primārā acu kairinājums (trušiem): kairinošs.

Coccoammina etoksilāts - Index: NA, CAS: 61791-14-8 EK Nr: NA

Akūta toksicitāte:

Uzņēmība: LD50 (žurkām, orāli) = 200-2000 mg / kg.

Primārā ādas kairinājuma (trušiem): nav kairinošs.

Primārā acu kairinājums (trušiem): kairinošs.

Decilgrupas / octyl - Index: NA, CAS: 68515-73-1 EK Nr: 500-220-1

Akūta toksicitāte:

Norīšana: Low toksicitāte norijot. Nelielos daudzumos nejauši norīts Normal

operācijas nedrīkst kaitēt, bet norijot lielākus apjomus var izraisīt traumas.

Laikā rīšanas vai vemšanu var izraisīt plaušu bojājumu un plaušu produktus, vai

un pat nāvi, jo ķīmisko pneimoniju.

LD50> 3730 mg / kg (žurkām, orāli).

Saskare ar acīm:

Tas var izraisīt smagu acu kairinājumu radzenes, kas var novest pie pastāvīga

redzes traucējumu, pat aklums. Un "a, kas var izraisīt ķīmisku apdegumu.

Skin:

Īslaicīga saskare var izraisīt vieglu ādas kairinājumu ar lokālu apsārtumu.

Ādas absorbcija:

tostarp uzsūkšanos kaitīgā daudzumā.

LD50 (trušiem)> 8000 mg / kg.

Ieelpošana:migla var kairināt augšējo elpošanas traktu.

12 Ekoloģiskā INFORMĀCIJA

12.1 Toksicitāte

Pieņemt labās darba prakses, izvairoties no piegružošanas.

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Biodegradācija: virsmaktīvās vielas, kas atbilst sagatavošanu EK Regula 648/2004.

12.3. Biouzkrāšanās N.A.

12.4. Mobilitāte augsnē n.p.

12.5. PBT un vPvB

VPvB: Neviens - PBT vielas: Neviens

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Neviena

13. IEDAĻA Iespējamie utilizācijas veidi.

Nelieli daudzumi var tikt noskaloti notekā ar lielu ūdens daudzumu. Koncentrāta savākšanai izmantot skaidas, kūdru vai jebkuru citu materiālu, kas uzsūc mitrumu.

Produkta ražotājs piedalās izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā.

14 Transportēšanas informācija

14.1. ANO numurs (ANO numurs) :: 3266

ADR Name: kodīgas šķidrumi, BASIC, NAS (nātrija hidroksīds)

IATA apzīmējums: kodīgas šķidrumi, BASIC, NAS (nātrija hidroksīds)

IMDG nosaukums: kodīgi šķidrumi, BASIC, NAS (nātrija hidroksīds)

14.3. Transporta bīstamības klase (-es)

ADR klase: 8

ADR-HI skaits: 88

IATA klase: 8

IATA-Label: Kodīgs

IMDG klase: 8

14.4. Iepakojuma grupa

ADR Iepakojuma grupa: I

IATA Iepakojuma grupa: I

Iepakojuma grupa: I

14.5 Vides apdraudējumi

IMDG Jūras piesārņotājs:

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

ADR Tunnel ierobežojumi: (E)

IATA Passenger: 850

IATA kravas lidmašīnās: 854

IATA m.p. A3

IATA-ERG 8L

IMDG EMS: F-A, S B

IMDG-Storage kategorija: B

IMDG-Storage atzīmē: "Clear no dzīvojamām telpām." "Atdalīts no" "skābes".

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 un IBC kodeksa II pielikumā:

15. INFORMĀCIJA PAR NOTEIKUMIEM

15.1 viela vai maisījums Drošības, veselības jomas un vides noteikumi / normatīvie akti

Likumdošanas dekrēts. 1997/02/03 n. 52 (klasifikācija, iepakošana un marķēšanu). Likumdošanas dekrēts 14.3.2003 n. 65 (klasifikācija, iepakošana un marķēšanu). Likumdošanas dekrēts. 2002/02/02 n. 25 (riski, kas saistīti ar ķimikāliju izmantošanu darbā). D. M. 26/02/2004 Work (Profesionālie ierobežojumi); DM 03/04/2007 (īstenošana Direktīvas n.2006 / 8 / EK). Regula (EK) Nr 1907/2006 (REACH) Regula (EK) Nr 1272/2008 (CLP) Regula (EK) nr790 / 2009 (1 ATP CLP) Regula (ES) Nr 453/2010 (I pielikums).

Vajadzības gadījumā atsaukties uz šādiem standartiem:

Ministrs cirkulāri 46 un 61 (aromātiskie amīni).

No 2005. gada 21. septembra, 238 (Seveso Ter) dekrēts.

EK regula Nr. 648/2004 (mazgāšanas līdzekļi).

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums: Nē

16. IEDAĻA CITA INFORMĀCIJA

R frāžu, bīstamības paziņojumu, drošības / vai drošības prasību apzīmējumi:

R22 Kaitīgs, ja norij.

R35 Rada smagus apdegumus.

R36 Kairina acis.

R38 Kairina ādu.

R41 Kairina acis.

H302 Kaitīgs, ja norij.

H315 Izraisa ādas kairinājumu.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Norādes uz literatūras un informācijas avotiem:

ECDIN - Vides ķīmija datu un informācijas tīkls - Kopīgais pētniecības centrs, Komisija Eiropas Kopienu

Saksofons ir bīstamās īpašības rūpniecības materiāli - Eight Edition - Van Nostrand Reinold

CCNL - 1. papildinājums

Nacionālais veselības institūts - Valsts Ķimikālijas inventarizācija

ADR: Eiropas Līgums par starptautiskiem bīstamo kravu pārvadājumus pa autoceļiem.

CAS: Chemical Abstracts Service (sadalīšanu American Chemical Society).

CLP: Klasifikācija, marķēšana un iepakošana.

DNEL: atvasinātā nav spēkā.

EINECS: Eiropas esošo ķīmisko vielu Eiropas tirgū.

GefStoffVO: Bīstamās vielas, Vācija.

GHS: Globāli harmonizēto sistēmu klasifikācijas un marķēšanas ķimikāliju.

IATA: International Air Transport Association.

IATA: Bīstamas preces regula ar "asociācija gaisa pārvadājumi

International "(IATA).

ICAO: Starptautiskās civilās aviācijas.

ICAO-TI: tehniskās instrukcijas ar "Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas" (ICAO).

IMDG: Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss.

INCI: International nomenklatūra kosmētikas sastāvdaļas.

EPS: Sprādziena koeficients.

LC50: letālā koncentrācija, 50 procenti iedzīvotāju.

LD50: letālā deva, 50 procenti iedzīvotāju.

Paskaidrojums saīsinājumu:

PNEC: paredzamā koncentrācija iedarbību.

RID: Regula par starptautisko bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu.

TWA: Īstermiņa ekspozīcijas.

STOT: mērķorgānu.

TLV: robežvērtība.

TWATLV robežvērtību par vidējo astoņu stundu laikā svērtā. (ACGIH Standard).

WGK: Ūdens apdraudējuma klase (Vācija).

n.p. = Nav pieejams

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija balstās uz mūsu zināšanām par attiecīgo produktu tās publicēšanas brīdī un ir patiesa. Dotajiem datiem ir vienīgi informatīvs raksturs, un to mērķis ir palīdzēt droši izmantot produktu, uzglabāt, transportēt, iznīcināt atkritumus.