Source: http://www.satcore.info/article_sat_disecq.html

Совмещение протоколов DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1 и DiSEqC 1.2

DiSEqC 10х1 switch SW101D может работать одновременно по любому из этих протоколов. Используя 11 таких переключателей Вы сможете организовать систему приема 100 спутников на одном ресивере.

Параметры коммутатора:

Вносимое затухание - 3 дБ
Диапазон частот - 950-2300 МГц
Рабочая температураот -35 до +65 градусов Цельсия
Максимальный ток на конвертор - 0.4 А
Ток срабатывания защиты - 0.6 А
Потребляемый ток - 25 мА 
Напряжение на выходе "Receiver"от +12 до +20 В

Коммутатор может работать в семи режимах со следующими протоколами:

Режим 1:
DiSEqC протокол 1.0 или 2.0 (DiSEqC A, B, C, D, до 4-х LNB)
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает только протокол DiSEqC1.0 или 2.0. В этом режиме используются только первые 4 входа коммутатора (DiSEqC 4х1).

Режим 2:
DiSEqC протокол 1.1 или 2.1 (DiSEqC 1 - 10 или DiSEqC 1/1 - 3/2, до 10 LNB)
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает протокол DISEqC 1.1 или 2.1. В этом режиме можно подключать до 10 LNB.

Режим 3:
DiSEqC протокол 1.0 или 2.0 mini A, B (DiSEqC A, B, C, D, mini A, B, до 6 LNB)
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает только протокол DISEqC 1.0 или 2.0 и tone burst "A" "B" (мини А, В команды). Используются только первые 4 входа коммутатора LNB1, LNB2,LNB3, LNB4 для DISEqC1.0 или 2.0 и LNB5, LNB6 для mini A,B. Всего в этом режиме можно подключить до 6 LNB.

Режим 4:
Пользовательский DiSEqC протокол (до 10 LNB)
Как сказано в инструкции, прилагаемой к коммутатору, этот режим оставлен для "будущего", если возможно будут введены новые DiSEqC команды. В этом "пользовательском" режиме возможно подключение до 10 LNB.

Режим 5:
DiSEqC протокол 1.1 или 2.1
Этот режим используется тогда, когда необходимо переключать больше чем 10 конверторов. В этом режиме используются только "uncommitted switch" команды протокола DISEqC 1.1. В этом случае коммутатор SW101D включается последовательно с коммутаторами DISEqC 1.0 (максимум 10х4=40 LNB) или один DISEqC 1.0 и последовательно четыре SW101D (до 40LNB). Ресивер должен поддерживать переключение до 64 LNB по протоколу DISEqC 1.1.

Режим 6:
DiSEqC протокол 1.2 или 2.2 (программируемый с ресивера, до 10 LNB)
Используется, когда Ваш ресивер поддерживает только протокол DISEqC 1.0 и 1.2. В этом случае используются команды позиционера DISEqC 1.2, которые есть в большинстве приемников. Коммутатор в этом случае программируется с помощью пульта дистанционного управления ресивера, аналогично тому, как DiSEqC позиционер.

Режим 7:
Автоматический режим. DiSEqC протокол 1.1 или 2.1 ("uncommitted switch" или "cascaded switch" команды) или DiSEqC протокол 1.2 или 2.2 (команды позиционера).
Этот режим наиболее универсален. Коммутатор принимает как DiSEqC протокол 1.1 ("uncommitted switch" или "cascaded switch" команды), так и DiSEqC 1.2 (команды позиционера). В ресивере необходимо выбрать только один из протоколов (1.1 или 1.2), коммутатор переключится по последней посланной команде в требуемый режим.

По умолчанию коммутаторы SW101D установлены в Режим 7. Переключение режимов производится при помощи специального программатора, который не входит в комплект коммутатора:

Если у Вас нет такого программатора, то переключить SW101D в требуемый режим можно при помощи DVB карты SS2 и программы ProgDVB с плагином S2DiSEqC.

Перечень всех команд:

Режим 1.
E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FE 01
Режим 2.
E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FD 02
Режим 3.
E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FC 03
Режим 4.
E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FB 04
Режим 5.
E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FA 05
Режим 6.
E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 F9 06
Режим 7.
E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 F8 07

Порядок действий должен быть таким:
Подсоединить DVB карту SS2 к разъему RECEIVER SW101D (при выключенном от сети компьютере). Запустить плагин SS2DiSEqC. 
В появившемся окне в разделе "DiSEqC1.2 Commands" - "RAW DiSEqC command" ввести последовательно по очереди 2 команды для переключения в требуемый режим (см. перечень всех команд).

Пример: Режим 6 
Вводим E0 F0 48 55 80 7F и нажимаем кнопку RAW 
Вводим E2 F0 49 55 F9 06 и нажимаем кнопку RAW.

Настройка ресивера в режиме 7.

Переключаем ресивер на нужный спутник, устанавливаем режим позиционера DISEqC1.2, переходим в меню управления позиционером. Сначала необходимо перевести коммутатор в режим "программирования". На разных ресиверах это делается по-разному (читайте документацию к Вашей модели ресивера). Производимые действия, в принципе, одни и те же - нужно послать команду на "запоминание" позиции спутника (см. инструкцию к ресиверу). В режиме "программирование" коммутатор буде находиться до выключения приемника в "Дежурный режим". Кнопками "Move EAST" или "Move WEST" выбираем один из 10 конверторов, настроенных на определенный спутник. Каждый раз, нажав на кнопку "Move EAST" вход коммутатора переключается на следующий (в сторону уменьшения) и каждый раз, нажав на кнопку "Move WEST" вход коммутатора переключается на следующий (в сторону увеличения). Подобрав нужный конвертор (когда ресивер показывает нужную программу или уровень качества сигнала на необходимом спутнике) желательно проверить уровень сигнала на других транспондерах этого спутника.

Затем переключаем приемник на другую программу на другом спутнике и повторяем "подборку" конвертора. Так для всех спутников подбираем нужные конверторы и аналогично запоминаем позиции спутников.

Подключив последовательно коммутатор SW101D в режиме 6 (DiSEqC1.2) и десять коммутаторов SW101D в режиме 5 (DiSEqC1.1), можно переключать до 100 конверторов!!! При этом следует учесть, что Ваш ресивер должен иметь способность посылать последовательно команды DiSEqC1.2 и DiSEqC1.1.